## Slide 1
全渠道仓库自动化接入 WCS · 产品方案
Flux WMS 与 WHC 自动化任务编排在上，自研 WCS 以标准指令集统一下发、按能力分层调度自动化设备；上下行交互均经 WCS 贯通衔接
上游 · 多 WMS / WHC 系统
DC Flux WMS
FC Flux WMS
City DC WMS
门店 WMS
云仓 WMS
WCS 平台
标准指令双向交互：下行指令 / 上行状态，统一经 WCS
看板平台
WCS · 仓储自动化统一调度引擎
标准指令协议 · 版本化管理 · 幂等重试 · 灰度发布 · 限流降级
① 统一调度层
Scheduling
任务编排
多任务并行
优先级调度
SLA 分级
路由分配
最优匹配
限流降级
峰值保护
异常熔断
失败重试
执行监控
时效预警
② 标准指令集（核心）
Standard Instruction Set
商品信息指令
创建 · 修改
收货指令
DWS 称重 · 提码
上架指令
存储 · 返回库位
盘点指令
RFID · 物理盘
移库指令
存储 · 返回库位
监控预警指令
过程跟踪
容器信息指令
容器绑定 · 解绑
波次指令
波次锁号 · 产能
拣货指令
货架/货位/托盘到人
分播指令
格口/订单/门店
对账指令
存储 · 返回库位
任务单看板指令
数据回传
③ 设备能力适配层
Capability Adapter
货架到人适配
PopPick 类
料箱到人适配
Shuttle 类
托盘到人适配
高位密存类
分拣机器人适配
柔性分拣类
通用设备适配
AGV/RGV/输送线·机器人
可视化平台
全仓任务看板
全仓任务 · 看板
自动化区域监控
自动化区任务监控
指令执行看板
指令时效 · 成功率
异常工单看板
异常 / 重试 / 告警
数字孪生
仓内全要素映射
下游 · 自动化供应商系统（按能力适配接入，可扩展）
标准指令下发 · 执行状态上报，统一经 WCS 适配对接
WCS1 · 货架到人
PopPick · 全品类订单行
WCS2 · 料箱到人
RoboShuttle · 高密度垂直存储
WCS3 · 料箱到人
闪攀（海柔）· 高效拣选
WCS4 · 托盘到人
上架/下架 · 高密度存储
WCS N · 分拣机器人
柔性分拣 · 可横向扩展
输送机
外形检测机
缠膜机
堆垛机
四向车
AGV
机器人
工作站
提升机
无人叉车
贴标机
说明：WMS 与自动化供应商系统之间不直连，全部通过 WCS 标准指令集完成上下行交互；自研 WCS 承担调度引擎、指令协议与能力适配的核心职责，供应商系统作为可插拔执行体，按统一适配规范接入、可横向扩展替换。