## Slide 1
武汉 FC 仓 · 海柔自动化系统方案
FC WMS → 自研 WCS → 海柔闪攀（料箱到人） · 全渠道仓库自动化总体框架在武汉 FC 仓的一次落地
上游业务系统 · FC WMS
BUSINESS · WMS
FC Flux WMS
沃尔玛 FC 仓库管理系统
WHC · 自动化任务编排
上游任务统一编排 · 下发 / 回传
对接接口
HTTP REST API · JSON/UTF-8 · 17 个接口
标准指令双向交互：下行指令 / 上行状态，统一经 WCS
WCS · 仓储自动化统一调度引擎
标准指令协议 · 版本化管理 · 幂等重试 · 灰度发布 · 限流降级
① 统一调度层
Scheduling
任务编排
多任务并行
优先级调度
SLA 分级
路由分配
最优匹配
限流降级
峰值保护
异常熔断
失败重试
执行监控
时效预警
② 标准指令集（本仓启用）
Standard Instruction Set
收货指令
DWS 称重
上架指令
返回库位
拣货指令
货箱到人
分播指令
格口/门店
盘点指令
RFID·物理盘
移库指令
库位调整
波次指令
锁号·产能
对账指令
库存核对
③ 设备能力适配层
Capability Adapter
货架到人适配
PopPick 类
料箱到人适配
Shuttle 类 · 闪攀
托盘到人适配
高位密存类
分拣机器人适配
柔性分拣类
通用设备适配
AGV/RGV/输送线
经『料箱到人适配』下发标准指令 / 回传执行状态
下游执行系统 · 海柔 闪攀 WCS3 · 料箱到人
HAI ROBOTICS · EXECUTION
海柔 HAIQ · 软件平台
SOFTWARE / HAIQ
WES 仓库执行系统：业务 / 库存 / 订单 / 工作站
ESS 设备调度系统：机器人 / 路径 / 充电调度
DP 数据平台：报表 / 预警 / 分析
可视化：全仓任务 · 指令执行 · 异常工单 · 数字孪生
设备资源 · ACR & 充电
EQUIPMENT
箱式机器人 A71-L-E1-H-CN ×150
导航方式：惯性 + 二维码
HRC-3000-E4-CN 智能充电桩 ×25
德玛输送线（Modbus）· 安全门
工作站 · 出入库作业
WORKSTATIONS
入库工作站 In_01~06（+异常 In_11）
入库取箱口 ×5（In_101/102/103/105/111）
人机直拣工作站 out_01~22
订单打包台 5 组×6 = 30 个 · 异常打包口 101/102
说明：FC WMS 不直连自动化设备，统一经自研 WCS 以标准指令集下发、按『料箱到人』能力适配调度海柔闪攀系统；本页为全渠道仓库自动化总体框架在武汉 FC 仓的一次落地实例。